Стоматологический фантом пациента мобильный

МОДЕЛЬ: JG-C4

РУКОВОДСТВО

Производитель:

FOSHAN JINGLE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Состав…………………………………………. | 3 |
| Условия хранения и транспортировки…….. | 4 |
| Установка………………………………………. | 4 |
| Обслуживание………………………………… | 6 |

ВНИМАНИЕ:

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

●Введение

Данное оборудование представляет собой оборудование для обучения, обучающих классов, стоматологических университетов. Основная цель – улучшение практических навыков студентов перед началом работы, повышение их навыков при работе в определенных условиях, приближенных к реальным. Данный фантом включает следующие компоненты: тело фантома, голова фантома со съемной челюстью, ремни для крепления.

●Состав

(Примечание: без спинки кресла)

●Условия хранения и транспортировки

A:  Температура от -20℃ до +40℃

B:  Относительная влажность не более 80%

C:  Атмосферное давление в диапазоне от 70кПа до 116кПа

D:  Необходима дополнительная защита от коррозии

●Установка

1. Проверка содержимого

Распакуйте коробку и проверьте оборудование на повреждения. Проверьте наличие всех компонентов в соответствии с упаковочным листом. В случае каких-либо проблем прекратите распаковку оборудования, сделайте фото и немедленно свяжитесь с дилером.

2. Сборка головы фантом

A. Поместите металлическую часть на затвор. См. рисунки 6,7,8.

.

- Совместите “Hole B” “Hole A” (рисунок 8) в соответствии с  “Metallic part B” “Metallic part A”(рисунок 9), и “Screw 1” к “Hole C”(рисунки 8, 9). Закрутите черную ручку “Handle” по часовой стрелке и зафиксируйте ее. (рисунок 10)

- Закрепите голову и тело фантома при помощи болтов (обратите внимание на красные круги на рисунках 11,12).

- Подстройте расположение головы. Прикрутите ручку, чтобы управлять расположением головы (рисунок 13). Голова может перемещаться в нескольких направлениях (рисунок 14).

● Обслуживание

- Перед использованием убедитесь, что голова фантома хорошо закреплена.

- Для чистки используйте только классический раствор для обработки медицинских изделий.